Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

L.p.	Monitor interaktywny 65” - 2 sztuki
1.	Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 142cm x 80 cm (przekątna 65 cali – 163 cm).
2.	Proporcje monitora – 16:9.
3.	Jasność 360 cd/m2.
4.	Rozdzielczość matrycy FullHD
5.	Kontrast 5000:1.
6.	Kąt widzenia 178 stopni.
7.	Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.
8.	Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED
9.	Wbudowane głośniki o łącznej mocy 10W.
10.	Waga – maksymalnie 70 kg.
11.	Poziom hałasu 35 dB.
12.	Technologia – dotykowa, optyczna.
13.	Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
14.	System mocowania VESA 300 x 400 mm.
15.	Gniazda podłączeniowe: HDMI 1.4 x 2, DISPLAY PORT x 1, USB 2.0 Typ B x 3, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1 (porty USB skojarzone z konkretnym gniazdem HDMI lub DISPLAY PORT).
16.	Współpraca z HDCP 1.4
17.	Standardowy pobór mocy do 131W w czasie pracy, nie więcej niż 2W w trybie uśpienia.
18.	Gwarancja producenta na monitor – 2 lata.
19.	Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
20.	W zestawie z monitorem dwa pisaki.
21.	W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków.
22.	Obsługa 8 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.
23.	Rozpoznawanie gestów wielodotyku (multitouch): dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
24.	Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
25.	Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenia interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność. Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu. Wymaga się, aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta. Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego.
26.	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi monitora:
a)	Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć.
b)	Wsparcie dla multitouch.
c)	Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie.
d)	Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych.
e)	Eksport / import plików do / z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb.
f)	Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele.
g)	Łączenie stron tablic w grupy.
h)	Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji.
i)	Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć (koncept mapping).
j)	Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.
k)	Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby.
l)	Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji.
m)	Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem.
n)	Przywracanie pojedynczej strony strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku.
o)	Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji.
p)	Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.
q)	Trzyfunkcyjny pisak: koło– uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament.
r)	Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu.
s)	Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów.
t)	Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: • różnokolorowe pisaki, • zakreślacze, • pisaki wielokolorowe, • pióro stalówka, • pióro pędzel, • pióro kredka świecowa, • predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).
u)	Zintegrowane dodatki, w tym wyświetlanie obrazów 3D i narzędzia matematyczne bez dodatkowych opłat.
v)	Pełny edytor równań matematycznych obsługiwany z klawiatury, rozpoznający pismo odręczne konwertując je na wyrażenia matematyczne.
w)	Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych.
x)	Internetowa witryna społecznościowa z zasobami edukacyjnymi uruchamiana bezpośrednio z programu, zawierająca ponad 500 gotowych lekcji i innych materiałów
y)	Dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu.

L.p.	Tablica interaktywna – 4 sztuki
	Obszar aktywny ( tzn. wyświetlany tablicy 1560 mm szerokość × 1170 mm wysokość). Obszar roboczy 77” (1950 mm).
	Proporcje tablicy – 3/4.
	Waga urządzenia 20 kg.
	Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna.
	Tablica w technologii dotykowej, optycznej.
	Podłączenie do komputera port USB.
	Gwarancja 2 lata.
	Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca.
	Tablica wyposażona w półkę na pisaki producenta tablicy.
	Tablica pozwala na pracę dwóch uczniów jednocześnie – pisanie.
	Rozpoznawanie i obsługa gestów: / powiększ – zmniejsz obiekt, / obróć obiekt, / przejdź do następnej strony, / zgrupuj – rozgrupuj zaznaczone.
	Wraz z urządzeniem dostarczony jest program do przygotowywania i przeprowadzania interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje posiadają jedno oferowane oprogramowanie. / Producent gwarantuje dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności przez rok od daty dostarczenia programu. / Zaoferowane oprogramowanie można pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta. / Oprogramowanie działa na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego. / Oprogramowanie działa i zawiera wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy:
	Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć.
	Wsparcie dla multitouch.
	Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie.
	Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwala w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Zawiera co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwala na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych.
	Eksport / import plików do / z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb.
	Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele.
	Łączenie stron tablic w grupy.
	Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji.
	Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć (koncept mapping).
	Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.
	Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby.
	Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji.
	Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem.
	Przewracanie strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku.
	Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji.
	Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.
	Trzyfunkcyjny pisak: koło – uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament.
	Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu.
	Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów.
	Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: / • różnokolorowe pisaki, / • nakreślacze, / • pisaki wielokolorowe, / • pióro stalówka, / • pióro pędzel, / • pióro kredka świecowa, / • predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).
	Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych.
	Internetowa witryna społecznościowa z zasobami edukacyjnymi uruchamiana bezpośrednio z programu.
	Dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu.

L.p.	Projektor ultrakrótkoogniskowy 4 sztuki
	Technologia LCD.
	Jasność 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.
	Kontrast 10000:1.
	Rozdzielczość rzeczywista 1024x768, format matrycy 4:3.
	Projektor umożliwia wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji.
	Żywotność lampy 5000 godzin w trybie pełnej jasności.
	Porty wejścia : 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B.
	Porty wyjścia : 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack.
	Waga 4,5 kg.
	Głośność pracy : 34dB w trybie pełnej jasności.
	Moc wbudowanych głośników 15W.
	Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN.
	Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi.
	Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora.
	Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru.
	Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy. / Gwarancja na lampę 36 miesięcy.
	2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora.
	Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co projektor z minimalnymi regulacjami: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo.
	Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna.

L.p.	Głośniki – 4 sztuki
1.	Głośniki stereofoniczne z przeznaczeniem dla komputerów PC, tablic multimedialnych i systemów HI-FI
2.	Moc wyjściowa RMS: 40W (2x20W)
3.	Kolumny dwudrożne
4.	Głośniki w kolumnie: wysokotonowy 30mm, średnio tonowy 100 mm)
5.	Pełna kontrola dźwięku (regulacja głośności, basu i tonów wysokich)
6.	Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz
7.	Impedacja 4 Ohm
8.	Waga do 5 kg