Załącznik Nr 3 – Rysunki poglądowe i opisy techniczne

Rys. Nr 10

Zestaw zabawowy

Wymiary:

długość:  6,60 m

szerokość: 5,30 m

wysokość: 3,00 m

Strefa bezpieczeństwa:

9,60 m  x 8,80 m

Maksymalna wysokość upadku: 1,90 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- belki wykonane z drewna rdzeniowego, okrągłego impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową o śr. 120 mm,

- zabezpieczenia i daszki ze sklejki wodoodpornej,

- ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,

- przeplotnia z lin polipropylenowych w oplocie stalowym,

- montaż belek nośnych na stalowych kotwach do zabetonowania na głębokość 40-60 cm,