Załącznik Nr 3 – Rysunki poglądowe i opisy techniczne

Rys. Nr 6

Bujak Konik

Strefa bezpieczeństwa: średnica 2,50 m

Maksymalna wysokość upadku: 0,40 m

Wymiary:

Długość: 1,20 m

Szerokość: 0,30 m

Wysokość: 0,90 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- korpus bujaka wykonany z płyty HDPE o gr. 12 mm,

- siedzisko bujaka wykonane z płyty HDPE,

- sprężyna stalowa z drutu śr. 20 mm malowana proszkowo,

- uchwyty metalowe osłonięte plastikiem,

- montaż na gotowym prefabrykacie betonowym.