Załącznik Nr 3 – Rysunki poglądowe i opisy techniczne

Rys. Nr 8

Piaskownica z bali

Sterfa bezpieczeństwa: 5,00 m x 5,00 m

Wymiary:

Długość: 3,00 m

Szerokość: 3,00 m

Wysokość: 0,30 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- belki wykonane z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, impregnowanego o śr. 10 cm,

- narożne siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE,

- piaskownica jest osadzana w gruncie,